Příloha

Úplné znění integrovaného povolení (č.j. 24537/ZP/06-Mt-P ze dne 22. března 2007 ve znění změn integrovaného povolení č.j. 3485/ZP/2008-Mt-P ze dne 12. května 2009, č.j. 10823/ZP/2011-8 ze dne 1. září 2011, č.j. 22767/ZP/2011-10 ze dne 2. března 2012, č.j. 20607/ZP/2012-4 ze dne 26. února 2013, č.j. 7959/ZP/2013-12 ze dne 25.července 2013, č.j. 18894/ZP/2015-6 ze dne 12. srpna 2015, č.j. 25095/ZP/2015-6 ze dne 2. listopadu 2015, č.j. KUKHK–19227/ZP/2016-6 ze dne 16. června 2016, č.j. KUKHK–10622/ZP/2017-7 ze dne 19. dubna 2017, č.j. KUKHK–21587/ZP/2017-7 ze dne 26. července 2017, č.j. KUKHK–34475/ZP/2017-6 ze dne 4. prosince 2017, č.j. KUKHK–38764/ZP/2017-7 ze dne 15. ledna 2018, č.j. KUKHK–27633/ZP/2018-6 ze dne 15. října 2018 a č.j. KUKHK–2537/ZP/2019-8 ze dne 2. dubna 2019) pro zařízení „Teplárna Náchod“ dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“):

I.

Krajský úřad vydává podle ustanovení § 13 odst. 3 a dle ust. § 19a zákona o integrované prevenci,

integrované povolení

společnosti innogy Energo, s.r.o.,

se sídlem Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 - Strašnice, s přiděleným IČO 25115171 (dále jen „provozovatel“), pro  zařízení „Teplárna Náchod“ (dále jen „zařízení“).

Popis zařízení a popis umístění zařízení:

Zařízení se nachází v Královéhradeckém kraji, na území města Náchod a na území obce Dolní Radechová. Na území města Náchod, v katastrálním území Náchod: stavební parcely 478/1, 482, 735/1, 735/3, 735/7, 736/2, 736/3, 3915; pozemkové parcely 252, 310/4, 310/7, 310/20, 310/21, 310/22, 612/2, 612/3, 713/4, 721/2, 728/2, 2161 a v katastrálním území Běloves: pozemková parcela 681/1. Na území obce Dolní Radechová, v katastrálním území Dolní Radechová: stavební parcela 305, pozemkové parcely: 16//2, 866/2. Přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
S – JTSK): X = -614 555 m, Y = -1 021 954 m.

Výrobní kapacita zařízení včetně zařazení do kategorií dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci:

| Název části zařízení | Kapacita zařízení | Zařazení dle přílohy 1 zákona o integrované prevenci do kategorie průmyslových činností |
| --- | --- | --- |
| Plynový kotel K9 | Instalovaný tepelný příkon 11,318 MW | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |
| Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 | Instalovaný tepelný příkon 2x 2,303 MW | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |
| Plynový kotel K5 Plynový kotel K6 | Instalovaný tepelný příkon 18,65 MW 18,25 MW | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |
| Plynový a olejový kotel K5, Plynový kotel K6 | Instalovaný tepelný příkon 2x 19 MW | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |
| Olejové kotle K11, K13 a plynový kotel K12 | Instalovaný tepelný příkon 3x 12 MW | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |
| Granulační uhelný kotel K4 (2 hořáky na zemní plyn) | Instalovaný tepelný příkon 49,9 MW (35,8 MW) | Spalování paliv v zařízeních o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 50 MW nebo více, nenaplňuje kategorii 1.1. |

Výrobní program

# Zařízení slouží k výrobě tepla pro město Náchod (součástí výroby tepla je výroba elektrické energie).

Technické a technologické jednotky tvořící zařízení

Plynový kotel K9 je umístěn do stavebně uzavřeného prostoru (vestavba) v objektu kotelny. Součástí je integrovaný přehřívák a ekonomizér o parním výkonu 16 t/h a tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Jmenovitý teplený příkon plynového kotle je 11,318 MW (jmenovitý teplený výkon 10,809 MW). Parní plynový kotel K9 pracuje samostatně, nezávisle. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Spaliny jsou odváděny kouřovodem do samostatné oddělené komínové vložky stávajícího komínu C100.

Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2 jsou umístěné v objektu kotelny. KGJ1 a KGJ jsou izolovány v protihlukových krytech (kapotách). Jmenovitý teplený příkon každé kogenerační jednotky je 2,303 MW (jmenovitý teplený výkon 1,044 MW). Vlastní KGJ se skládají z rámu a zachycovací vany, na kterých je instalován generátor a motor do funkčního celku. Pro získání tepla ve spalinách je do spalinové cesty každé KGJ vložen spalinový modul se spalinovými výměníky. Každá kogenerační jednotka pracuje samostatně, nezávisle. Palivem je zemní plyn z veřejné distribuční sítě. Každá kogenerační jednotka má odváděny spaliny kouřovodem zvlášť do samostatné oddělené komínové vložky ve stávajícím komínu C100.

Kotle K5, K6 (typ OKP 25, uvedeny do provozu v roce 1985) jsou parní vodotrubné, dvoububnové kotle s přirozeným oběhem. Kotle jsou provozovány jako kotle hlavní. Kotel K5 (2 nízko-emisními hořákyWeishaupt typ G 70/4 ZM-NR - A), spaluje zemní plyn, je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 18,65 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 16,8 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotel K6 (2 nízko-emisními hořákyWeishaupt typ G 70/4 ZM-NR - A), spaluje zemní plyn, je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 18,25 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 16,8 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotle K5 a K6 jsou umístěny v samostatném provozním celku a spaliny jsou odváděny z technologických důvodů do společného komína. Kotle jsou umístěny na stavební parcele číslo 735/3 v katastrálním území Náchod.

Kotle K11, K12, K13 (typ OB 16, kotle K11, K12 byly uvedeny do provozu v roce 1978 a kotel K13 v roce 1979) jsou parní vodotrubné, dvoutahové kotle s přirozeným oběhem spalující TTO (K11, K13) a zemní plyn (K12). Každý kotel je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 12 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 10,6 MWt a dosahuje tlaku přehřáté páry 1,0 MPa při teplotě 220°C. Kotle K11, K12, K13 jsou umístěny v samostatném provozním celku a spaliny jsou odváděny z technologických důvodů do samostatného komína. Kotle jsou umístěny na stavební parcele číslo 478/1 v katastrálním území Náchod.

Kotel K4 je granulační, dvoutahový, jednobubnový kotel (výrobce závod S. M. Kirova Tlmače (1968), uvedený do provozu v roce 1969, modernizace v letech 1995-96 ISTROENERGO, a.s.) spalující zemní plyn a hnědé uhlí foukáním uhelného prášku (pro najíždění kotle a stabilizaci hoření je používán zemní plyn a těžký topný olej (TTO)). Kotel je provozován se jmenovitým tepelným příkonem 49,9 MWt  a jmenovitým tepelným výkonem 42 MWt (palivo uhlí), se jmenovitým tepelným příkonem 35,8 MWt a jmenovitým tepelným výkonem 30,8 MWt (dva hořáky současně; palivo zemní plyn) a dosahuje tlaku přehřáté páry 6,1 MPa při teplotě 485 °C. Kotel K4 je provozován s ohledem na přísun množství paliva (hnědé uhlí) do spalovacího procesu trvale na maximálně 3 mlýny, které jsou limitním parametrem pro kapacitu spalovacího zařízení a jeho jmenovitý tepelný příkon. Provoz jednotlivých mlýnů je automatický a je monitorován v informační databance. Spaliny jsou odváděny do samostatného komína přes tkaninový filtr Walther – typ 2 GF – 60/6,6/960/4 s účinností odloučení emisí TZL 99,9 %. Kotel K4 je umístěn na stavební parcele číslo 735/1 v katastrálním území Náchod.

Technologie výroby

Výroba elektrické energie - vyrobená elektrická energie je předávána do distribuční soustavy. Kogenerační jednotka KGJ1 je připojena do distribuční soustavy 10 kV. Kogenerační jednotka KGJ2 je připojena do distribuční soustavy 35 kV. Kogenerační jednotky jsou umístěny na stavební parcele číslo 735/1 v katastrálním území Náchod.

Výroba tepla - zařízení pro výrobu a vyvedení tepla, dodávku tepla ve formě páry a teplé vody skládající se z potrubí, redukční stanice, čerpadel a výměníků. Součástí je transformace vyrobeného tepla, která zahrnuje úpravu parametrů tepla (redukční, chladící a výměníkové stanice) pro potřebu dodávky tepla odběratelům. Umístění na stavební parcele číslo 735/1 v katastrálním území Náchod.

Skladování TTO - zařízení pro stáčení, uskladnění a přípravu TTO ke spalování v kotlích. Součástí zařízení je nádrž na palivo, čerpadla, ohříváky a potrubí. Umístění na stavebních parcelách číslo 482, 612/2, 612/3, 713/4, 721/2 v katastrálním území Náchod. Projektovaná kapacita: 1 679 m3.

Úpravna vody a kondenzátu - slouží k odběru, čištění a chemické úpravě povrchové vody odebrané z jezu ve vodním toku Metuje a kondenzátu pro technologické účely. Zahrnuje akumulační nádrže, jímky, čiřiče, pískové a ionexové filtry, čerpadla a potrubí, zásobníky na chemikálie používané při úpravě vody. Umístění na stavební parcele číslo 728/2, 735/1, 736/2, 2161 v katastrálním území Náchod. Projektovaná kapacita: 220 t/h.

Nakládání s odpady - zahrnuje shromažďování odpadů v určených místech.

Monitoring - zahrnuje sledování parametrů odkaliště, kvalitu a množství odebíraných a vypouštěných vod ze zařízení, měření emisí do ovzduší, pravidelnou kontrolu dalších stanovených parametrů zařízení – vody průsakové u výpusti do vodního toku Radechovka v ř. km 2,4; vody přepadové u vývařiště jezu ve vodního toku Radechovka v ř. km 1,95; vody chladící a odpadní vody z čistírny zaolejovaných vod hospodářství topných olejů čerpané na odkaliště v Dolní Radechové.

Související zařízení

Jez na vodním toku Metuje - jez slouží ke vzdouvání, akumulaci a  odběru vody pro technologické účely. Umístění na pozemkové parcele 681/1 v katastrálním území Běloves.

Vodní hospodářství - zahrnuje odběr povrchových vod, jejich úpravu pro technologické účely, vypouštění chladících vod a vod odtékajících z odkaliště do vodního toku Radechovka. Splaškové vody jsou vypouštěny do veřejné kanalizace na základě smluvních vztahů s provozovatelem veřejné kanalizace.

Vodní dílo odkaliště popela (dále jen „odkaliště“) – slouží k ukládání popela a škváry jako konečných produktů po spalování. S provozem odkaliště souvisí monitoring průsakových a přepadových vod z odkaliště, které jsou vypouštěny do vodního toku Radechovka. Umístění na pozemkových parcelách číslo 736/3, 3919, 252, 310/4, 310/7, 310/20, 310/21, 310/22 v katastrálním území Náchod a na pozemkových parcelách číslo 16/2, 305, 866/2 v katastrálním území Dolní Radechová. Projektovaná kapacita: 550 000 t.

Sklady - materiálu a surovin, havarijních zásob a náhradních dílů.

II.

V souladu s ustanovením § 13 odst. 3 písm. d) zákona o integrované prevenci krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení závazné podmínky provozu zařízení, dále postupy a opatření zabezpečující plnění těchto podmínek (dále jen „závazné podmínky provozu“):

1. Ochrana ovzduší

1.1. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárního vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Granulační kotel K4“. Kotel pracuje nezávisle, spaliny jsou svedeny do samostatného komína,

za podmínek

- plní specifické emisní limity uvedené v tabulce:

1. Emisní limity pro palivo hnědé uhlí

| Emisní zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Granulační kotel K4 | oxid siřičitý (SO2) | 2000 |
|  | oxidy dusíku (NOx) | 499 |
|  | tuhé znečišťující látky (TZL) | 29 |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 150 |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 6%.

2. Emisní limity pro palivo zemní plyn

| Emisní zdroje | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Granulační kotel K4 (2 hořáky na zemní plyn) | oxidy dusíku (NOx) | 199 1002) 3) |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 99 502) |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%. 2)Emisní limit pro oxidy dusíku (NOx) a oxid uhelnatý (CO) platný od 1. ledna 2020. 3)Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízko-emisních hořáků platí specifický emisní limit 199 mg.m-3.

- provozovatel provozuje zdroj znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Kotel K4 v teplárně Náchod“, který vypracoval Ing. Miloslav Cafourek, v prosinci 2017,

- provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

- při provozování do 500 provozních hodin v kalendářním roce se emise znečišťujících látek zjišťují 1 x ročně výpočtem na základě emisních faktorů a množství spotřebovaného paliva, jednorázové měření emisí znečišťujících látek a jejich vyhodnocení autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů se neprovádí; jednorázové měření emisí znečišťujících látek, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, je provedeno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů při překročení 500 provozních hodin ročně, vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let, ve schváleném měřícím místě za tkaninovým filtrem před vstupem do komína vždy při první příležitosti, kdy je možné zajistit podmínky pro provedení jednorázového měření emisí, nejpozději do 10 dnů od spuštění a nepřetržitém provozování zdroje.

1.1.a. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení ke stavbě a provozu

stacionárního vyjmenovaného spalovacího zdroje znečišťování ovzduší „Plynový 
kotel K9“,

za podmínek

- emisní zdroj plní specifické emisní limity uvedené v tabulce:

| Emisní zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Plynový kotel K9 | oxidy dusíku (NOx) | 200 1002) |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 100 502) |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%. 2)Emisní limit pro NOx a CO platný od 1. ledna 2020.

- jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení pro plynový kotel K9, je prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření tohoto zdroje 1x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě před vstupem do komína,

- první jednorázové měření emisí se provede na plynovém kotli K9 do 3 měsíců od jeho uvedení do zkušebního provozu v trvání nejdéle 6 měsíců a zároveň spolu s výsledky měření provozovatel na krajský úřad předloží pro plynový kotel K9 ke schválení provozní řád.

1.1.b. Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení ke stavbě a provozu

stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší „Plynové kogenerační jednotky KGJ1 a KGJ2“,

za podmínek

- emisní zdroj plní specifické emisní limity uvedené v tabulce:

| Emisní zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Plynová kogenerační jednotka KGJ1 Plynová kogenerační jednotka KGJ2 | oxidy dusíku (NOx) | 500 |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 650 |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 5%.

- jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení zvlášť pro každou plynovou kogenerační jednotku KGJ1 a KGJ2, je prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě před vstupem do komína,

- první jednorázové měření emisí se provede na každé plynové kogenerační jednotce 
do 3 měsíců od jejího uvedení do zkušebního provozu v trvání nejdéle 6 měsíců.

1.2 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší „Olejové a plynové kotle K5 a K6“. Kotle pracují na sobě nezávisle, spaliny jsou svedeny do společného komína,

za podmínek

a) plní specifické emisní limity uvedené v tabulce:

| Emisní zdroje | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Kotel K5 Kotel K6 | oxidy dusíku (NO2) | 100 |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 50 |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%.

b) provozovatel provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Kotel K5, K6“, který vypracoval Ing. Miloslav Cafourek, v únoru 2019,

c) provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

d) při spalování zemního plynu je jednorázové měření emisí, odběry vzorků a jejich vyhodnocení prováděno autorizovanou osobou oprávněnou k měření tohoto zdroje 
1x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření ve schváleném měřícím místě před vstupem do komína,

e) první jednorázové měření emisí se provede na nízko-emisním plynovém kotli K5 
do 4 měsíců od jeho uvedení do provozu,

f) první jednorázové měření emisí se provede na nízko-emisním plynovém kotli K6 
do 4 měsíců od jeho uvedení do provozu.

1.3 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povolení k provozu

stacionárních vyjmenovaných spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší „Olejové kotle K11, K13 a plynový kotel K12“. Kotle pracují na sobě nezávisle, spaliny jsou svedeny do společného komína,

za podmínek

- plní specifické emisní limity uvedené v tabulce 1 a 2:

1. Emisní limity pro palivo těžký topný olej (TTO)

| Emisní zdroje | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Olejové kotle K11 a K13 | oxid siřičitý (SO2) | 1690 15002) |
|  | oxidy dusíku (NOx) | 440 |
|  | tuhé znečišťující látky (TZL) | 99 302) |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 170 802) |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%. 2)Emisní limity pro NOx, TZL a CO platné od 1. ledna 2018.

2. Emisní limity pro palivo zemní plyn

| Emisní zdroje | Znečišťující látka | Emisní limit1) [mg.m-3] |
| --- | --- | --- |
| Plynový kotel K12 | oxidy dusíku (NO2) | 199 1002) 3) |
|  | oxid uhelnatý (CO) | 99 502) |

Poznámka: 1)Emisní limity jsou vztaženy na normální stavové podmínky (101,325 kPa, 273,15 K), suchý plyn, referenční obsah kyslíku 3%. 2)Emisní limit pro oxidy dusíku (NO2) a oxid uhelnatý (CO) platný od 1. ledna 2020. 3)Pokud nelze této hodnoty z technických důvodů dosáhnout použitím nízkoemisních hořáků platí specifický emisní limit 199 mg.m-3.

- provozovatel provozuje zdroje znečišťování ovzduší v souladu s technickými podmínkami a technickoorganizačními opatřeními v provozu zdroje stanovenými provozním řádem („provozní řád“) „Kotel K11, K12, K13“, který vypracoval Ing. Miloslav Cafourek, v listopadu 2017,

- provozovatel provozní řád průběžně kontroluje a předkládá ke schválení krajskému úřadu návrhy na jeho změnu před tím, než nastanou změny v provozu zdroje znečišťování ovzduší nebo jiné závažné okolnosti, které nejsou v souladu s výrobním programem a používanými technologiemi; bez schválené změny provozního řádu nesmí být změna v provozu zdroje znečišťování ovzduší provedena,

- při provozování do 500 provozních hodin v kalendářním roce se emise znečišťujících látek zjišťují 1 x ročně výpočtem na základě emisních faktorů a množství spotřebovaného paliva zvlášť u každého zdroje (K11, K12, K13), jednorázové měření emisí znečišťujících látek a jejich vyhodnocení autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů se neprovádí; jednorázové měření emisí znečišťujících látek, odběry vzorků a jejich vyhodnocení, je provedeno autorizovanou osobou oprávněnou k měření těchto zdrojů při překročení 500 provozních hodin ročně zvlášť u každého zdroje (K11, K12, K13), vyjádřeno jako klouzavý průměr za období tří kalendářních let, ve schváleném měřícím místě před vstupem do komína vždy při první příležitosti, kdy je možné zajistit podmínky pro provedení jednorázového měření emisí, nejpozději do 10 dnů od spuštění a nepřetržitém provozování jednotlivého zdroje.

2. Hluk

Integrovaným povolením se dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává v souladu se stanoviskem Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. KHSHK 16568/2016/HOK.HK/Hr, ze dne 3. června 2016, povolení emisí hluku k provozování zdrojů hluku, které překračují hygienické limity hluku,

za podmínek

- Vzhledem k tomu, že v chráněném venkovním prostoru staveb v okolí areálu zařízení nemůže být z vážných důvodů provozem zdrojů hluku v zařízení dodržen hygienický limit hluku  LAeq,1hod = 40 dB v noční době, povoluje se do 31. 5. 2021 provoz zařízení tak, že jeho činností nebudou v noční době v chráněném venkovním prostoru staveb překročeny stanovené hladiny hluku:

- Bytový dům č.p. 1512 - č.p. 1514 ulice Kladská, Náchod	43 dB

- Bytový dům č.p. 1522 - č.p. 1524 ulice Kladská, Náchod	41 dB.

- Provozovatel zdroje hluku v termínech do 31. 3. 2018 a 31. 3. 2021 předloží na Krajskou hygienickou stanici Královéhradeckého kraje kontrolní měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb obytných domů č.p. 1512 – č.p. 1514 a č.p. 1522 – č.p. 1524 v ulici Kladská v Náchodě provedené akreditovanou nebo autorizovanou laboratoří v noční době.

- v průběhu zkušebního provozu nových zařízení teplárny Náchod (kotel K9, KGJ1 a KGJ2 a související zařízení) provozovatel provede měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou ze stacionárních zdrojů hluku v chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) bytových domů č.p. 1512 a č.p. 1522 v ulici Kladská v Náchodě, rodinných domů č.p. 534 v ulici Ruská a č.p. 705 v ulici Příkopy v Náchodě v noční době.

- k žádosti o vydání závazného stanoviska k užívání stavby provozovatel předloží protokol (zpracovaný akreditovanou nebo autorizovanou osobou) o výše uvedeném měření (dle písmene c) prokazující nepřekročení přípustných hlukových limitů.

3. Ochrana vod

3.1 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) povolení k nakládání s povrchovými vodami, k jejich vzdouvání a k akumulaci

vodním dílem, pohyblivým hrazením stavidlového jezu, kóta prahu spodní stavby 342,26 m.n.m (výškový systém Balt po vyrovnání), na pozemkové parcele 681/1, v k.ú. Běloves, v ř.km. 36,676 vodního toku Metuje, vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-039; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = -612 961 m, Y = -1 021 989 m,

za podmínek

- vzdouvání na provozní hladinu 345,05 m.n.m (výškový systém Balt po vyrovnání) s tolerancí provozní hladiny ± 15 cm, sloužící pouze k případné nutné manipulaci tak, aby byla udržována provozní hladina na předepsané hodnotě,

- délka vzdutí při maximální hladině je 1 380 m,

- objem akumulované vody při provozní hladině je 95 000 m3,

- při plnění jezové zdrže musí být zachováván minimální zůstatkový průtok pod stavidlovým jezem na vodním toku Metuje 0,890 m-3.s-1,

- platnost povolení ke vzdouvání a akumulaci se stanovuje do 31. května 2025.

3.2 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru

odběrným zařízením z vodního toku Metuje do gravitačního průmyslového vodovodu, ř.km. 36,718 (ze vzduté hladiny v nadjezí stavidlového jezu v ř.km. 36,676), vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-039, pravý břeh, na p. p. č. 681/1, 689 
a s. p. č. 297 v k.ú. Běloves; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): X = -612 936 m, 
Y = -1 021 958 m, v množství max.:

35 l.s-1 (průměrně 25 l.s-1)		80 000 m3.měsíc-1		800 000 m3.rok-1

za podmínek

- odebraná voda do gravitačního průmyslového vodovodu slouží pro zařízení teplárny pro technologické účely - výrobu přídavné vody, hydraulické odpopelňování a drobné chlazení,

- na vodním díle je manipulováno dle platného a příslušným vodoprávním úřadem schváleného manipulačního řádu,

- při odběru povrchových vod musí být zachováván minimální zůstatkový průtok pod stavidlovým jezem na vodním toku Metuje 0,790 m-3.s-1,

- provozovatel při nakládání s povrchovou vodou pravidelně sleduje minimální zůstatkový průtok pod stavidlovým jezem ve vodním toku Metuje; při mimořádně nízkém stavu hladiny vody ve vodním toku Metuje, tj. stav úrovně hladiny vody, kdy je ještě zachován minimální zůstatkový průtok, ale dalším odběrem povrchové vody by již nebyl minimální zůstatkový průtok zachován, neprodleně informuje správce vodního toku Povodí Labe, s. p. a krajský úřad,

- provozovatel nepřetržitě měří množství odebrané povrchové vody zařízením, jehož správnost měření je ověřena (provozovatel při kontrole předkládá ověření správnosti měření měřícího zařízení) a zaznamenává odebrané množství 
1 x za kalendářní měsíc (odběr probíhá 12 měsíců v kalendářním roce),

- celkové odebrané množství za kalendářní rok a jeho každý kalendářní měsíc provozovatel hlásí podniku Povodí Labe, státní podnik, vždy do 31. ledna následujícího roku,

- platnost povolení k odběru povrchových vod se stanovuje do 31. května 2025.

3.3 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona povolení k nakládání s povrchovými vodami k jejich odběru

odběrným zařízením z vodního toku Metuje do gravitačního průmyslového vodovodu, ř.km. 36,656 (při havarijním čerpání vody z podjezí stavidlového jezu); vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-039; pravý břeh, na pozemkových parcelách číslo 681/1, v k.ú. Běloves; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
S – JTSK): X = -612 968 m, Y = -1 021 991 m, v množství max.:

25 l.s-1       jedním čerpadlem			100 1. s-1      (čtyřmi čerpadly)

za podmínek

- odebraná voda do gravitačního průmyslového vodovodu slouží pro zařízení teplárny pro technologické účely - výrobu přídavné vody, hydraulické odpopelňování a drobné chlazení,

- odběr povrchové vody nastává pouze při havarijním stavu běžného odběrného zařízení, při kterém nelze odebírat povrchovou vodu ze vzduté hladiny v nadjezí stavidlového jezu, a trvá pouze dobu nezbytně nutnou k odstranění havarijního stavu běžného odběrného zařízení,

- při odběru povrchových vod musí být zachováván minimální zůstatkový průtok pod stavidlovým jezem ve vodním toku Metuje 0,790 m-3.s-1,

- platnost povolení k odběru povrchových vod se stanovuje do 31. května 2025.

3.4 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod (přepadových vod, CZ-NACE 35.11, 35.30) do vod povrchových

z odkaliště popelovin do vodního toku Radechovka, ř. km. 1,852; vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-040; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK):
X = -615 228 m, Y = -1 021 157 m,

za podmínek

- nepřekročení emisních limitů, maximálního celkového množství a množství znečištění vypouštěných odpadních vod z odkaliště do vodního toku Radechovka uvedených v tabulce:

| Látka nebo ukazatel | Emisní limit [mg/l] 1)Hodnota „p“ | Emisní limit [mg/l] 1)Hodnota „m“ | Max. množství znečištění 2)[tun/rok] | Způsob rozboru (technická norma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NL105 | 40 | 50 | 20 | ČSN EN 872 |
| RAS | 800 | 1 000 | 600 | ČSN 75 7347 |
| pH | 6 – 10 | ČSN ISO 10523 |
| Max. celkové množství | 100 l.s-1 (průměrně 70 l.s-1) 200 000 m3.měsíc-1 2 000 000 m3.rok-1 |

- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru v období kalendářního roku. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru.

- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

- pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“ s četností minimálně 1x měsíčně provozovatel zajistí odběr dvouhodinových směsných vzorků (typu A získaných sléváním objemově stálých dílčích vzorků v intervalu 15 minut) na odtoku přepadových vod z odkaliště a na odtoku průsakových vod z odkaliště. Odběr vzorků a jejich rozbor provádí oprávněná laboratoř (dle § 92 vodního zákona) podle norem uvedených v tabulce, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky rozborů vypouštěné odpadní vody provozovatel uchovává pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly nejméně 5 let,

- provozovatel nepřetržitě měří množství vypouštěné odpadní vody měřícím zařízením, jehož správnost měření je ověřena (provozovatel při kontrole předkládá ověření správnosti měření měřícího zařízení), a zaznamenává 1 x za měsíc,

- platnost povolení k vypouštění odpadních vod se stanovuje do 31. května 2025.

3.5 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod (průsakových vod, CZ-NACE 35.11, 35.30) do vod povrchových

z odkaliště popelovin do vodního toku Radechovka, ř. km. 2,400; vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-040; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK):
X = -615 339 m, Y = -1 020 732 m,

za podmínek

- nepřekročení emisních limitů, maximálního celkového množství a množství znečištění vypouštěných odpadních vod z odkaliště do vodního toku Radechovka uvedených v tabulce:

| Látka nebo ukazatel | Emisní limit [mg/l] 1)Hodnota „p“ | Emisní limit [mg/l] 1)Hodnota „m“ | Max. množství znečištění 2)[tun/rok] | Způsob rozboru (technická norma) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NL105 | 20 | 40 | 3,2 | ČSN EN 872 |
| RAS | 800 | 1 000 | 240 | ČSN 75 7347 |
| pH | 6 – 10 | ČSN ISO 10523 |
| Max. celkové množství | 25 l.s-1 (průměrně 20 l.s-1) 55 000 m3.měsíc-1 600 000 m3.rok-1 |

- Překročení povolených hodnot „p“ do výše hodnot „m“ se při stanovené četnosti odběru vzorků připouští nejvýše 2 výsledky rozboru v období kalendářního roku. Maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru.

- Pro posouzení dodržení hodnot ročního bilančního množství znečištění je směrodatný součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů vzorků odpadních vod odebraných v tomtéž roce.

- pro posouzení dodržení hodnot vypouštěného znečištění, stanovených jako „p“ s četností minimálně 1x měsíčně provozovatel zajistí odběr dvouhodinových směsných vzorků (typu A získaných sléváním objemově stálých dílčích vzorků v intervalu 15 minut) na odtoku přepadových vod z odkaliště a na odtoku průsakových vod z odkaliště. Odběr vzorků a jejich rozbor provádí oprávněná laboratoř (dle § 92 vodního zákona) podle norem uvedených v tabulce, nebo norem pro stanovení daného ukazatele, na které se vztahuje akreditace oprávněné laboratoře. Výsledky rozborů vypouštěné odpadní vody provozovatel uchovává pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly nejméně 5 let,

- provozovatel nepřetržitě měří množství vypouštěné odpadní vody měřícím zařízením, jehož správnost měření je ověřena (provozovatel při kontrole předkládá ověření správnosti měření měřícího zařízení), a zaznamenává 1 x za měsíc,

- platnost povolení k vypouštění odpadních vod se stanovuje do 31. května 2025.

3.6 Integrovaným povolením se vydává v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 vodního zákona povolení k vypouštění odpadních vod (chladících vod, CZ-NACE 35.11, 35.30) do vod povrchových

z průtočného chlazení do vodního toku Radechovka, ř. km. 1,050, vodní útvar povrchových vod kód č. 42126 – Metuje po ústí do toku Labe (IDVT 10100038), číslo hydrologického pořadí povodí 1-01-03-040; přímé určení polohy (souřadnice X,Y; souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S – JTSK): 
X = -614 597 m, Y = -1 021 833 m, v množství max.:

5 l.s-1			400 m3.měsíc-1		1 500 m3.rok-1

za podmínek

- teplota vypouštěných chladících vod nepřesáhne 30 °C,

- teplota vypouštěných chladících vod je měřena jednorázově při vypouštění vany chladící věže do vodního toku Radechovka měřícím zařízením, jehož správnost měření je ověřena (provozovatel při kontrole předkládá ověření správnosti měření měřícího zařízení). O naměřených hodnotách při každém jednorázovém vypouštění jsou vedeny záznamy. Záznamy jsou uchovávány pro účely evidence, vyhodnocení a kontroly nejméně 5 let,

- platnost povolení k vypouštění chladících vod se stanovuje do 31. května 2025.

3.7 Integrovaným povolením se ukládá monitoring předčištěných vod vypouštěných z hospodářství topných olejů v následujícím rozsahu dle tabulky:

| Látka nebo ukazatel | Emisní limit | Způsob rozboru (technická norma) |
| --- | --- | --- |
|  | „p“ | „m“ |  |
| NEL [mg.l-1] | 1,0 | 2,0 | ČSN 757505 |

za podmínek

- provozovatel sleduje prostřednictvím autorizované osoby s četností 1x za 3 měsíce přítomnost nepolárních extrahovatelných látek (NEL) v předčištěných vodách vypouštěných z hospodářství topných olejů,

- provozovatel při překročení monitorovaných hodnot „p“ nejvýše do výše hodnot „m“ (maximálně přípustná hodnota koncentrace „m“ nesmí být překročena žádným výsledkem rozboru) provádí ověření funkčnosti a účinnosti předčisticího zařízení, včetně nezbytného provedení opatření k nastolení plné účinnosti předčisticího zařízení. O takto prováděných opatřeních vede písemné záznamy, které uchovává po dobu 5 let.

4. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Havarijní plán

4.1 Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 126 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), schvaluje

plán opatření pro případ havárie (havarijní plán) – „Havarijní plán pro oblast vodního hospodářství“,

za podmínek,

- provozovatel postupuje v případě havárie (mimořádné závažného zhoršení nebo mimořádné závažného ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod) v souladu se schváleným havarijním plánem; havarijní plán je přiložen k místním prozním předpisům tak, že je kdykoliv dostupný pro příslušné kontrolní orgány a zodpovědné pracovníky.

- provozovatel plán opatření pro případ havárie průběžně kontroluje a aktualizuje do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit jeho účinnost a použitelnost (aktualizaci plánu opatření pro případ havárie provozovatel předem projedná s krajským úřadem) a poté bezprostředně předkládá krajskému úřadu ke schválení. O provedených aktualizacích je rovněž informován příslušný vodoprávní úřad a podnik Povodí Labe, státní podnik.

- provozovatel ověřuje 1 x za 5 let těsnost jímek a nádrží na jímání a skladování nebezpečných a zvláště nebezpečných látek závadných vodám. Provozovatel všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám pravidelně nejméně 1x za 6 měsíců vizuálně kontroluje, zda nedošlo, nedochází nebo nedojde k nežádoucímu úniku závadných látek vodám do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. V návaznosti na tyto kontroly a kontrolní zjištění provozovatel přijímá opatření zabezpečující, že nedochází ani nedojde k nežádoucímu úniku závadných látek vodám do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Provozovatel o prováděné vizuální kontrole, kontrolních zjištěních a o prováděných opatřeních zabraňujících nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod nebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami vede písemné záznamy. Písemné záznamy provozovatel uchovává po dobu 5 let.

- provozovatel provozuje všechna zařízení, sklady a dopravní prostředky, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky vodám v takovém stavebním anebo technickém stavu, který brání nežádoucímu úniku těchto látek do kanalizace, do půdy, do podzemních vod anebo nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami. Používat zařízení, sklady a dopravní prostředky, které nejsou k používání, zachycování, skladování, zpracovávání nebo dopravování závadných látek vodám stavebně anebo technicky určeny, je nepřípustné.

- provozovatel zajistí trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám prostředky pro likvidaci havarijních úniků, použité sanační materiály uskladnit tak, že je zabráněno kontaminaci povrchových nebo podzemních vod.

5. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti

5.1 Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 33 písm. h) zákona o integrované prevenci schvaluje

„Základní zpráva“ o stavu znečištění půdy a podzemních vod příslušnými nebezpečnými látkami, kterou v červnu 2015 vypracoval Ing. Marek Čáslavský, Ph.D., Jabloňová 815, 
537 01 Chrudim IV, s přiděleným IČ 76116093 jako odborně způsobilá osoba v hydrogeologii a sanační geologii číslo 2076/2008 (dále jen „základní zpráva“).

5.2 Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 15a zákona o integrované prevenci stanovuje postup pro ukončování provozu zařízení

1. Provozovatel zařízení ohlásí krajskému úřadu přerušení, dočasné ukončení nebo trvalé ukončení provozu (dále jen „ohlášení“) neprodleně, jakmile se o tom dozví nebo je o tom rozhodnuto, nejpozději do 1 měsíce.

2. Před plánovaným přerušením nebo dočasným ukončením provozu zařízení nebo jeho části, při nevyužívání integrovaného povolení déle než 4 roky bez uvedení vážného důvodu krajskému úřadu, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu do 6 měsíců od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení do stavu, který nepředstavuje žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření, která provází případné přerušení anebo dočasné ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:

- postupný odvoz všech uskladněných surovin, materiálů, částí zařízení, chemických látek, a přípravků,

- vypuštění všech médií ze zařízení a jejich bezpečné využití, případně odstranění, prostřednictvím oprávněné osoby,

- předání vzniklých odpadů oprávněné osobě k využití, k odstranění, případně k jinému způsobu nakládání s těmito odpady.

Nejpozději do 1 měsíce po splnění výše uvedených opatření je krajskému úřadu předložena zpráva o přerušení nebo dočasném ukončení provozu zařízení nebo jeho části a doklady o odstranění, popř. využití, všech surovin, materiálů, odpadů a částí zařízení v souladu s platnou legislativou v ochraně životního prostředí.

3. Před plánovaným trvalým ukončením provozu zařízení nebo jeho části, provozovatel zařízení předloží krajskému úřadu do 6 měsíců od ohlášení podrobný návrh opatření a podrobný postup uvedení zařízení a místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí. Minimální výčet opatření zahrnující opatření v bodě 2 písm. a) až c), která provází trvalé ukončení provozu zařízení nebo jeho části, je následující:

- posouzení stavu znečištění zařízení, tj. staveb a provozních zařízení,

- posouzení stavu znečištění podzemních vod nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby,

- posouzení stavu znečištění půdy nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými v místě provozu zařízení prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby.

4. Pokud provozovatel zařízení nezjistí prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, že zařízení způsobilo (oproti stavu dle základní zprávy) významné znečištění půdy nebo podzemních vod anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději do 1 měsíce je krajskému úřadu předložena zpráva spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění.

5. Pokud provozovatel zařízení zjistí prostřednictvím odborně způsobilé oprávněné osoby, že zařízení způsobilo (oproti stavu dle základní zprávy) významné znečištění půdy nebo podzemních vod, anebo že jsou znečištěné stavby a provozní zařízení nebezpečnými látkami používanými, vyráběnými nebo vypouštěnými daným zařízením, nejpozději do 1 měsíce je krajskému úřadu předložena zpráva spolu s výsledky výše uvedeného posouzení znečištění. Nejpozději do 6 měsíců je krajskému úřadu předložen návrh projektového řešení a podrobný postup uvedení místa provozu zařízení nebo jeho části do stavu, který nepředstavuje a v budoucnu nebude představovat žádné významné riziko pro lidské zdraví nebo životní prostředí (dále jen „projektové řešení a podrobný postup“). Projektové řešení a podrobný postup, který obsahuje zejména postup asanačních a dekontaminačních prací k odstranění znečištění z půdy a/nebo z podzemní vody v místě zjištěného znečištění a/nebo odstranění znečištění staveb a provozních zařízení dle výsledků a doporučení posouzení, včetně časového harmonogramu tohoto postupu, následně po odsouhlasení krajským úřadem provozovatel uskuteční.

6. V případě neplánovaného ukončení provozu zařízení z důvodu závažné havárie se postupuje dle bodu 3 přiměřeně s přihlédnutím ke skutečnému stavu zařízení.

6. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení

1. Každoročně vždy do 1. dubna je vypracována a krajskému úřadu předložena v elektronické nebo písemné podobě souhrnná zpráva dokladující plnění všech podmínek integrovaného povolení za předchozí kalendářní rok.

2. Provozovatel zařízení je dále povinen:

- písemně ohlásit krajskému úřadu plánovanou změnu zařízení,

- neprodleně oznámit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení a bezodkladně nejpozději do 1 měsíce od této skutečnosti doručit krajskému úřadu písemný návrh nápravných opatření,

- vést evidenci údajů o plnění závazných podmínek provozu stanovených integrovaným povolením.

III.

Integrovaným povolením se v souladu s ustanovením § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci nahrazují rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy, které by byly vydány na základě zvláštních právních předpisů:

- Povolení provozu a závazné stanovisko k provedení stavby stacionárních vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) a c) a povolení provozního řádu dle ustanovení § 12 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, k jejich odběru, vzdouvání a akumulaci. Stanovení minimálního zůstatkového průtoku dle ust. § 36 vodního zákona.

- Povolení k nakládání s povrchovými vodami dle § 8 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

- Schválení plánu opatření pro případy havárie dle ustanovení § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

- Povolení provozování zdroje hluku dle ustanovení § 31 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví.

IV.

V souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci se ruší následující pravomocná rozhodnutí, vyjádření a stanoviska:

- Souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem pro provozovnu Náchod                           čj. 3397/2006/ŽP/PI ze dne 12.9.2006 vydané MěÚ Náchod.

- Schválení plánu snížení emisí – provoz teplárna Náchod, vydal krajský úřad 
pod č.j. 17923/ZP/2004- Nt ze dne 23.8.2004.

- Rozhodnutí o povolení k vydání provozních řádů zdrojů znečiť. ovzduší K4,K5,K6, K11,K12,K13 - vydal krajský úřad pod    č.j. 12682/ŽP/2003- Nt dne 8.9.2003

- Povolení k vydání prov. řádu – zvláště velk. stacionárního zdroje znečiť. ovzduší kotel K4 – krajský úřad pod č.j.5144/ZP/2004-Nt ze dne 9.2.2004.

- Povolení k nakládání s vodami - rozhodnutí krajského úřadu , č.j. 17797/ZP/2005, ze dne 20.9.2005 k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

- Rozhodnutí k povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich odběru, vzdouvání a akumulaci vydané MěÚ Náchod, č.j. 6984/2005/ŽP/Na/P, ze dne 25.8.2005.

- Rozhodnutí o schválení Plánu opatření pro případ vodohospodářské havárie vydal Městský úřad Náchod, referát ŽP, č.j.1102/2006/ŽP/Pl/B ze dne 27.3.2006

- Rozhodnutí o provozování zdroje hluku – vydala KHS pod. č.j.8197/06/2/PR-HK/Ze, ze dne 19. září 2006.

V.

Povolení provozu pro stávající uhelný granulační kotel K4 je platné nejdéle do doby ukončení zkušebního provozu plynového kotle K9 a plynových kogeneračních jednotek KGJ1 a KGJ2.

Souběh provozu stávajícího odstavovaného uhelného granulačního kotle K4 a kombinovaných kotlů K5, K6 jako hlavních je možný za současného nezvýšení celkových ročních emisí zařízení oproti stavu před odstavováním uhelného kotle K4 z trvalého provozu:

| Znečišťující látka | Emisní strop (množství emisí vypuštěné do ovzduší za kalendářní rok) |
| --- | --- |
| tuhé znečišťující látky (TZL) | 2,5 t |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý (SO2) | 627 t |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý (NOx) | 106 t |

Povinnosti vyplývající z ustanovení zvláštních právních předpisů a správních aktů, které toto integrované povolení nezahrnuje, zůstávají v souladu s § 46 odst. 3 zákona o integrované prevenci integrovaným povolením nedotčeny.